## Slide 1
小朋友齊打交 2(LF2)為一款 7、 8 年級生熟悉的 2.5D 橫向卷軸格鬥遊戲，多樣化的角色設計， 各種招式組合，不同難度的預設 AI，以及支持多人單機對打，總是讓人玩得欲罷不能。 然而，以前的 rule-based AI 有個明顯的缺點，就是動作呆板、行為單一，人可以很輕易地抓到 電腦的行為模式，進而打贏他。因此我們藉著 final project 的機會，運用 Reinforcement Learning based 的 Deep Q Network 在這款遊戲上，訓練出一個真正的 LF2 困難 AI。
簡介
環境設置
Model
1. Model選擇
DQN
2. Observation
Δx、 Δy、 Δz 、HP、MP、
Facing、State、 NFrame、ID
3. Action
上、下、左、右、防、跳、攻、靜止。
4. Reward
我方扣血為 -1，敵人扣血為 +1，其他為 0。
Result
經過500場的training之後，平均的episode reward能夠大於0，也就是說每一場攻擊到對手的次數比被攻擊的次數多，雖然因為不太穩定的關係，沒有辦法每一場都獲勝，但是在經過800場的training之後，已經可以達到60%以上的勝率。
Reference
LF2 Open Source “F project”: https://github.com/Project-F
“戲說台灣之王爺公收部將” 的 Draft
場景
HK Coliseum，擂台場地，場地較小人物不會跑出螢幕範圍。
設定
設定成不掉落道具，另外魔力也設成0，讓角色不會施放技能。
人物選擇
Agent是Bandit
對手是其他角色
我們會選擇 Bandit 的原因是因為他的基礎能力設定是最差的，所以我們希望借助Reinforcement Learning，證明即便是最弱的角色，也能在眾多強者中打出自己的一片天。
李哲安、 劉立傑、 劉鎛漪、 徐有慶、 黃泓硯
AliceChienChien
Deep Q Network on Little Fighter 2
Input
Dense (64)
Dense (32)
Output (N actions)
Bandit 意即土匪，是LF2的小卒之一，只能普通攻擊，沒有招式。
Implementation
由於 Open Source的LF2是用 Javascript寫成的，而我們的 model希望運用 Python來實作，所以我們必須克服語言之間溝通的障礙。
AI
原本的AI有三種，分別是”Dumbass”、”Challenger”、”Crusher”，我們另外新增了一個AI，叫做“DeepFighter”，當作我們的Agent，用來蒐集遊戲中的 observation的資訊，並接收DQN model所產生的動作指令。
2. Communication
連接的部分我們在 Python端架了一個 HTTP server在 local host，用來接收 ”DeepFighter”經由JQuery的Ajax傳送過來的 observation，並將這些資訊經由DQN model產生下一個動作後，回傳給 ”DeepFighter”。
Future work
我們目前能夠穩定勝過的AI只有”Dumbass”，”Crusher”現在能過勝過的角色還很有限，而且還不能放技能，所以我們希望未來我們的”DeepFighter”能夠駕馭所有的角色，並且最終能夠達到比人類更高的境界。
Crusher的Louis